## Slide 1
SkyOps Intelligence
중간발표 2
LLM 파인튜닝 데이터 구축 & QLoRA 학습 완료 보고
2026.04.02 | 7~8주차 | 캡스톤디자인

## Slide 2
발표 순서
2 / 16
01
Phase 1 성과 요약
1~6주차 핵심 결과물 리뷰
02
Week 7 — 데이터 파이프라인
ATC 코퍼스 · QA · 이상설명 · 안내문
03
Week 8 — QLoRA 파인튜닝
Qwen2.5-7B · NF4 · LoRA 학습
04
학습 결과 & 분석
Loss · Accuracy · 수렴 분석
05
다음 단계
9~10주차 계획

## Slide 3
Phase 1 성과 요약 (1~6주차)
3 / 16
3주
Flink + Redis
실시간 스트림 처리 CEP 룰 3종 이상 탐지 이벤트
4주
EDA + Feature Eng.
26개 Feature 설계 항공 지연 원인 분석 시계열 분할
5주
XGBoost 모델링
val RMSE 24.64분 Optuna HPO MLflow Tracking
6주
SHAP + IF 탐지
dep_dayofyear 1위 F1=0.345 (앙상블) CEP+ML 복합
Isolation Forest 학습 완료 · val RMSE 24.64분 · IF 앙상블 F1 = 0.345 · SHAP Top1: dep_dayofyear (|SHAP|=5.70)

## Slide 4
PART 01
Week 7 — LLM 데이터 구축
항공 운영 도메인 파인튜닝 데이터셋 설계 및 생성
4 / 16

## Slide 5
LLM 데이터 파이프라인 — 5단계
5 / 16
①
LiveATC 다운로드
10시간 목표 ATC 교신 MP3 rate-limit 준수
②
Whisper STT
large-v3 변환 60+ 약어 복원 atc_corpus.jsonl
③
ICAO PDF 파싱
FAR 91/121 AIM 청크 분할 300단어 슬라이딩
④
GPT-4 QA 생성
규정·절차·비상 용어 4유형 목표 60K건
⑤
Alpaca 통합 빌드
이상설명 10K 안내문 5K Train/Val/Test

## Slide 6
데이터셋 구성 현황
6 / 16
13,969
건
총 학습 데이터
11,873
건 (85%)
Train set
1,396
건 (10%)
Val set
700
건 (5%)
Test set
이상 탐지 자연어 설명
8,000건
IF+CEP 결과 → 관제사용 한국어 경어체
승객 안내문 한/영 페어
5,000건
지연·복행·비상·의료 8가지 시나리오
ATC 코퍼스 / QA (예정)
~60K건
LiveATC + GPT-4 (HF_TOKEN 후 실행)

## Slide 7
학습 데이터 포맷 — Alpaca Instruction-Following
7 / 16
데이터 구조 설계 원칙
instruction
태스크 지시문 — 모델이 무엇을 해야 할지 명확히
input
컨텍스트 — 이상 탐지 JSON, 비행편 정보
output
기대 응답 — 관제사용 한국어 또는 한/영 안내
→
SFT 학습 시 prompt/completion으로 변환 Qwen2.5 Instruct 템플릿 적용
{ 이상 탐지 설명 예시 }
"instruction":
"다음 이상 탐지 결과를 관제사에게
자연어로 설명하세요.",
"input":
{ "callsign": "WN542",
"anomaly_type": "VELOCITY_SPIKE",
"severity": "MEDIUM",
"delta_kt": 87.4 }
"output":
"[경고] WN542 — 속도 이상 탐지.
87.4kt/81초 변화(분당 64.7kt)는
기준치(100kt/min)의 0.65배. 즉
각 교신 확인 권고."

## Slide 8
PART 02
Week 8 — QLoRA 파인튜닝
Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct · 4-bit NF4 · RTX 3070 8GB
8 / 16

## Slide 9
베이스 모델 선정 — Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct
9 / 16
비교 항목
Llama 3.1 8B Instruct
Qwen2.5-7B Instruct ✅
HF 접근
gated (토큰 필요)
public (즉시 사용)
파라미터
8.0B
7.6B
8GB VRAM
타이트 (경고)
안정적으로 동작
한국어 지원
보통
우수 (다국어 특화)
Instruct 성능
★★★★☆
★★★★☆
라이선스
Llama 3.1 Custom
Apache 2.0
선정 이유: HF_TOKEN 불필요 · 8GB GPU 안정 운용 · 한국어 우수 · Apache 2.0 라이선스

## Slide 10
QLoRA 학습 설정
10 / 16
양자화 (BitsAndBytes)
load_in_4bit = True bnb_4bit_quant_type = NF4 double_quant = True compute_dtype = BF16
LoRA Adapter
r = 64 · alpha = 16 dropout = 0.05 target: q/k/v/o_proj bias = none
학습 하이퍼파라미터
epochs = 2 · lr = 2e-4 batch = 1 · grad_accum = 16 effective_batch = 16 warmup_ratio = 0.03
Alpaca JSONL
13,969건
▼
Chat 포맷 변환
prompt/completion
▼
NF4 모델 로드
Qwen2.5-7B
▼
SFTTrainer 학습
completion-only loss
▼
체크포인트 저장
3개 유지
▼
final_adapter/
LoRA 가중치

## Slide 11
학습 결과 — 핵심 지표
11 / 16
0.1053
epoch 2
Train Loss
0.0445
epoch 2
Eval Loss
97.88%
val set
Token Accuracy
9시간
RTX 3070 8GB
학습 소요
모델
Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct
GPU
NVIDIA RTX 3070 (8.0 GB VRAM)
Steps
1,594 total (797 steps/epoch × 2 epochs)
Batch
per_device=1 · grad_accum=16 → effective 16
Runtime
32,390초 = 8시간 59분 48초
Adapter
data/models/llm/qwen25_7b_qlora/final_adapter/

## Slide 12
학습 곡선 분석
12 / 16
Chart: Training & Eval Loss Curve
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1594
Train Loss | 0.721 | 0.412 | 0.285 | 0.218 | 0.178 | 0.151 | 0.132 | 0.118 | 0.108 | 0.098 | 0.089 | 0.079 | 0.068 | 0.058 | 0.1053
Eval Loss | 0.0892 | 0.0445
✅ 빠른 초기 수렴
Step 0→300 구간에서 Train Loss가 0.72 → 0.22로 급강하. 도메인 특화 데이터에 빠르게 적응.
✅ Eval < Train
Eval Loss(0.0445)가 Train Loss(0.1053)보다 낮음 — 배치/드롭아웃 차이. 오버피팅 없음.
✅ Token Acc 97.88%
두 번째 epoch 말 기준 val set Token Accuracy 97.88%. 항공 용어 생성 정확도 높음.
⚠️ 데이터 규모
현재 13,969건으로 학습. ATC 코퍼스+QA(목표 60K) 추가 시 추가 성능 개선 기대.

## Slide 13
모델 출력 품질 예시
13 / 16
이상 탐지 설명
Input
{"callsign":"KE731","anomaly_type":"ALTITUDE_SPIKE","delta_m":842,"elapsed":28}
Output
[경고] KE731편에서 비정상적인 고도 강하 패턴이 감지되었습니다. 28초 이내 842m 강하는 표준 강하율(500fpm)을 2.9배 초과합니다. FAA AIM 7-6-4 기준 즉시 조종사 확인 교신이 필요합니다.
승객 안내문
Input
기상으로 인한 출발 지연 30분, KE731편
Output
KE731편 탑승객 여러분, 현재 출발지 기상 악화로 약 30분 지연 출발 예정입니다. 안전한 비행을 위한 조치임을 양해해 주시기 바랍니다.

## Slide 14
남은 과제 & 리스크 대응
14 / 16
🔴 데이터 규모
현재 13,969건 (목표 95K)
대응:
ATC 녹취 수집 + GPT-4 QA 생성 실행 (OPENAI_API_KEY 설정 후 generate_qa_gpt4.py)
🟡 평가 체계 미비
도메인 벤치마크 500건 미구성
대응:
9주차: ATC 용어 정확도, FAA QA BLEU Base vs Fine-tuned 비교표 작성
🟡 DPO 정렬 미실행
선호도 데이터 1K건 미생성
대응:
9주차: chosen/rejected 페어 구성 DPOTrainer 학습 후 품질 비교
🟢 vLLM 서빙 미설정
AWQ 양자화 + API 서버 미구성
대응:
10주차: merge_and_unload → AWQ → vLLM OpenAI-compatible API

## Slide 15
다음 단계 — 9~10주차 계획
15 / 16
9주차
도메인 평가 + DPO 정렬 + Airflow
1
벤치마크 평가셋 500건 구성 및 BLEU/ROUGE-L 측정
2
Base vs QLoRA 성능 비교표 작성
3
DPO chosen/rejected 1K 페어 생성
4
DPOTrainer 선호도 정렬 학습
5
Airflow 재학습 DAG 구현 (일 1회)
10주차
vLLM 서빙 + RAG + FastAPI 완성
1
LoRA 어댑터 병합 (merge_and_unload)
2
AWQ 4-bit 양자화 적용
3
vLLM 서버 실행 (OpenAI 호환 API)
4
ChromaDB 벡터 DB 구축 (FAA SOP)
5
FastAPI: /predict/delay · /detect/anomaly · /chat

## Slide 16
16 / 16
결론 & Q&A
Week 7
항공 도메인 특화 Alpaca 데이터셋 13,969건 구축 완료 (이상 설명 8K + 안내문 5K)
Week 8
Qwen2.5-7B QLoRA 파인튜닝 완료 Train Loss 0.1053 · Eval Loss 0.0445 · Token Acc 97.88%
다음 목표
9주차: DPO 정렬 + 벤치마크 평가 10주차: vLLM 서빙 + FastAPI 완성
GitHub: github.com/biz-doublej/SkyOps-Intelligence | Branch: dev